## Slide 1: Diseño de Sistemas Secuenciales síncronos
En los momentos de crisis, sólo la imaginación y el esfuerzo es más importante que el conocimiento.
Albert Einstein

## Slide 2: Método de Diseño de Sistemas Secuenciales síncronos con el uso de HDL y su implementación en un PLD
1.- Especificar el sistema (Diagrama de transición)
2.- Determinar la cantidad de Flip Flops
a) Dependiendo de los estados
b) Usando solo salidas registradas
3.- Asignar valores a los estados
4.- Diagrama de Bloque (entradas y salidas)
5.- Construir la tabla de estado siguiente
6.- Codificación en ABEL-HDL
a) entradas y salidas
b) Sincronización de los Flip Flops
c) Asignación de valores a los estados
d) definir la secuencia (state_diagram o Truth_table)
7.- Simulación
8.- Implementación

## Slide 3: Diseño de Sistemas Secuenciales síncronos

## Slide 4: Señal de alerta
Triángulo Led Luz de Seguridad de Emergencia de Avería de Automóvil

## Slide 5: Control de Señal de Alerta
Diseñe un sistema secuencial síncrono y cíclico, usando la Máquina de Moore que sea el control de una señal de alerta

## Slide 6
Dicha señal consta de 3 luces en forma de triángulo llamadas L0, L1 y L2.

## Slide 7
Se requieren de dos diferentes secuencias que son seleccionadas por medio un interruptor S de modo que:
a) Ambas parten de condiciones iniciales en donde todas las lámparas están apagadas .

## Slide 8
b) Si S=0 Ocurrirá la secuencia Uno A, B, C, A, B, C
repetidamente

## Slide 9
c) Si S=1 ocurrirá la secuencia Dos X, Y, Z, X, Y, Z
repetidamente

## Slide 10
Nota: Cuando usted cambia el selector S en medio de una secuencia, las luces continuarán con la secuencia actual hasta terminar (C o Z) y pasará a encender todas las luces y posteriormente a condiciones iniciales, de ahí en adelante, continuará con la secuencia que fue seleccionada, correspondiendo al nuevo valor de S

## Slide 11
Por Ejemplo:
Si S=0 y un selector S se hace 1, en el momento que la secuencia de luces es (L0=0, L1=1 y L2=0), correspondiente a la condición B de la secuencia Uno, continuará hasta C y de ahí a todos encendidos (L0=1, L1=1 y L2=1) y al siguiente pulso de reloj a condiciones iniciales (L0=0, L1=0 y L2=0) y de ahí en adelante continuará con la secuencia Dos.

## Slide 12
a) Ambas parten de condiciones iniciales en donde todas las lámparas están apagadas.

## Slide 13
b) Si S=0 Ocurrirá la secuencia Uno (A, B, C, A, B, C etc.)

## Slide 14
b) Si S=0 Ocurrirá la secuencia Uno (A, B, C, A, B, C etc.)

## Slide 15
b) Si S=0 Ocurrirá la secuencia Uno (A, B, C, A, B, C etc.)

## Slide 16
b) Si S=0 Ocurrirá la secuencia Uno (A, B, C, A, B, C etc.)

## Slide 17
c) Si S=1 ocurrirá la secuencia Dos (X, Y, Z, X, Y, Z, etc.)

## Slide 18
c) Si S=1 ocurrirá la secuencia Dos (X, Y, Z, X, Y, Z, etc.)

## Slide 19
c) Si S=1 ocurrirá la secuencia Dos (X, Y, Z, X, Y, Z, etc.)

## Slide 20
c) Si S=1 ocurrirá la secuencia Dos (X, Y, Z, X, Y, Z, etc.)

## Slide 22
 | S=0 | S=1
E0 |  | 
E1 |  | 
E2 |  | 
E3 |  | 
E4 |  | 
E5 |  | 
E6 |  | 
E7 |  | 
Tabla de estados

## Slide 23
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 |  | 
E2 |  | 
E3 |  | 
E4 |  | 
E5 |  | 
E6 |  | 
E7 |  | 
0
1
Tabla de estados

## Slide 24
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 |  | 
E2 |  | 
E3 |  | 
E4 |  | 
E5 |  | 
E6 |  | 
E7 |  | 
0
E2

## Slide 25
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | 
E2 |  | 
E3 |  | 
E4 |  | 
E5 |  | 
E6 |  | 
E7 |  | 
E3

## Slide 26
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | 
E2 | E3 | 
E3 |  | 
E4 |  | 
E5 |  | 
E6 |  | 
E7 |  | 
E1

## Slide 27
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | 
E2 | E3 | 
E3 | E1 | 
E4 |  | 
E5 |  | 
E6 |  | 
E7 |  | 
E5

## Slide 28
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | 
E2 | E3 | 
E3 | E1 | 
E4 |  | E5
E5 |  | 
E6 |  | 
E7 |  | 
E6

## Slide 29
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | 
E2 | E3 | 
E3 | E1 | 
E4 |  | E5
E5 |  | E6
E6 |  | 
E7 |  | 
E4

## Slide 30
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | 
E2 | E3 | 
E3 | E1 | 
E4 |  | E5
E5 |  | E6
E6 |  | E4
E7 |  | 
Cuando usted cambia el selector S en medio de una secuencia, las luces continuarán con la secuencia actual hasta terminar (C, E3 o Z, E6) y pasará a encender todas las luces y posteriormente a condiciones iniciales, de ahí en adelante, continuará con la secuencia que fue seleccionada, correspondiendo al nuevo valor de S.
E2

## Slide 31
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | 
E3 | E1 | 
E4 |  | E5
E5 |  | E6
E6 |  | E4
E7 |  | 
Cuando usted cambia el selector S en medio de una secuencia, las luces continuarán con la secuencia actual hasta terminar (C, E3 o Z, E6) y pasará a encender todas las luces y posteriormente a condiciones iniciales, de ahí en adelante, continuará con la secuencia que fue seleccionada, correspondiendo al nuevo valor de S.

## Slide 32
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | 
E4 |  | E5
E5 |  | E6
E6 |  | E4
E7 |  | 
Cuando usted cambia el selector S en medio de una secuencia, las luces continuarán con la secuencia actual hasta terminar (C, E3 o Z, E6) y pasará a encender todas las luces y posteriormente a condiciones iniciales, de ahí en adelante, continuará con la secuencia que fue seleccionada, correspondiendo al nuevo valor de S.

## Slide 33
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | 
E4 |  | E5
E5 |  | E6
E6 |  | E4
E7 |  | 
E7
Cuando usted cambia el selector S en medio de una secuencia, las luces continuarán con la secuencia actual hasta terminar (C, E3 o Z, E6) y pasará a encender todas las luces y posteriormente a condiciones iniciales, de ahí en adelante, continuará con la secuencia que fue seleccionada, correspondiendo al nuevo valor de S.

## Slide 34
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | E7
E4 |  | E5
E5 |  | E6
E6 |  | E4
E7 |  | 
Cuando usted cambia el selector S en medio de una secuencia, las luces continuarán con la secuencia actual hasta terminar (C, E3 o Z, E6) y pasará a encender todas las luces y posteriormente a condiciones iniciales, de ahí en adelante, continuará con la secuencia que fue seleccionada, correspondiendo al nuevo valor de S.

## Slide 35
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | E7
E4 |  | E5
E5 |  | E6
E6 |  | E4
E7 |  | E0
Cuando usted cambia el selector S en medio de una secuencia, las luces continuarán con la secuencia actual hasta terminar (C, E3 o Z, E6) y pasará a encender todas las luces y posteriormente a condiciones iniciales, de ahí en adelante, continuará con la secuencia que fue seleccionada, correspondiendo al nuevo valor de S.

## Slide 36
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | E7
E4 | E5 | E5
E5 |  | E6
E6 |  | E4
E7 |  | E0
Cuando usted cambia el selector S en medio de una secuencia, las luces continuarán con la secuencia actual hasta terminar (C, E3 o Z, E6) y pasará a encender todas las luces y posteriormente a condiciones iniciales, de ahí en adelante, continuará con la secuencia que fue seleccionada, correspondiendo al nuevo valor de S.

## Slide 37
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | E7
E4 | E5 | E5
E5 | E6 | E6
E6 |  | E4
E7 |  | E0
Cuando usted cambia el selector S en medio de una secuencia, las luces continuarán con la secuencia actual hasta terminar (C, E3 o Z, E6) y pasará a encender todas las luces y posteriormente a condiciones iniciales, de ahí en adelante, continuará con la secuencia que fue seleccionada, correspondiendo al nuevo valor de S.

## Slide 38
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | E7
E4 | E5 | E5
E5 | E6 | E6
E6 | E7 | E4
E7 | E0 | E0
Cuando usted cambia el selector S en medio de una secuencia, las luces continuarán con la secuencia actual hasta terminar (C, E3 o Z, E6) y pasará a encender todas las luces y posteriormente a condiciones iniciales, de ahí en adelante, continuará con la secuencia que fue seleccionada, correspondiendo al nuevo valor de S.

## Slide 39: Cuantos Flip Flops ?
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | E7
E4 | E5 | E5
E5 | E6 | E6
E6 | E7 | E4
E7 | E0 | E0

## Slide 40: 3 Flip Flops

## Slide 41: Tabla de estado siguiente
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | E7
E4 | E5 | E5
E5 | E6 | E6
E6 | E7 | E4
E7 | E0 | E0

## Slide 42: Tabla de estado siguiente
 | Estado Próximo |  | Salidas |  | 
 | S=0 | S=1 | L0 | L1 | L2
E0 | E1 | E4 | 0 | 0 | 0
E1 | E2 | E2 | 1 | 0 | 0
E2 | E3 | E3 | 0 | 1 | 0
E3 | E1 | E7 | 0 | 0 | 1
E4 | E5 | E5 | 0 | 1 | 1
E5 | E6 | E6 | 1 | 1 | 0
E6 | E7 | E4 | 1 | 0 | 1
E7 | E0 | E0 | 1 | 1 | 1

## Slide 43
Estados | Cantidad de Flip Flops
2 | 1
3 o 4 | 2
5 a 8 | 3
9 a 16 | 4
8 Estados requiere por lo menos de 3 Flip Flops
Q2, Q1, Q0

## Slide 44: Cuantas salidas Combinacionales

## Slide 45
11

## Slide 46: Asignación de Valores a los estados
 | L2 | L1 | L0
 | Q2 | Q1 | Q0
E0 | 0 | 0 | 0
E1 |  |  | 
E2 |  |  | 
E3 |  |  | 
E4 |  |  | 
E5 |  |  | 
E6 |  |  | 
E7 |  |  | 

## Slide 47: Asignación de Valores a los estados
 | L2 | L1 | L0
 | Q2 | Q1 | Q0
E0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1
E2 |  |  | 
E3 |  |  | 
E4 |  |  | 
E5 |  |  | 
E6 |  |  | 
E7 |  |  | 

## Slide 48: Asignación de Valores a los estados
 | L2 | L1 | L0
 | Q2 | Q1 | Q0
E0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1
E2 | 0 | 1 | 0
E3 |  |  | 
E4 |  |  | 
E5 |  |  | 
E6 |  |  | 
E7 |  |  | 

## Slide 49: Asignación de Valores a los estados
 | L2 | L1 | L0
 | Q2 | Q1 | Q0
E0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1
E2 | 0 | 1 | 0
E3 | 1 | 0 | 0
E4 |  |  | 
E5 |  |  | 
E6 |  |  | 
E7 |  |  | 

## Slide 50: Asignación de Valores a los estados
 | L2 | L1 | L0
 | Q2 | Q1 | Q0
E0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1
E2 | 0 | 1 | 0
E3 | 1 | 0 | 0
E4 | 1 | 1 | 0
E5 |  |  | 
E6 |  |  | 
E7 |  |  | 

## Slide 51: Asignación de Valores a los estados
 | L2 | L1 | L0
 | Q2 | Q1 | Q0
E0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1
E2 | 0 | 1 | 0
E3 | 1 | 0 | 0
E4 | 1 | 1 | 0
E5 | 0 | 1 | 1
E6 | 1 | 0 | 1
E7 |  |  | 

## Slide 52: Asignación de Valores a los estados
 | L2 | L1 | L0
 | Q2 | Q1 | Q0
E0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1
E2 | 0 | 1 | 0
E3 | 1 | 0 | 0
E4 | 1 | 1 | 0
E5 | 0 | 1 | 1
E6 | 1 | 0 | 1
E7 | 1 | 1 | 1

## Slide 53: Asignación de Valores a los estados
 | L2 | L1 | L0 | N(10)
 | Q2 | Q1 | Q0 | 
E0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1 | 1
E2 | 0 | 1 | 0 | 2
E3 | 1 | 0 | 0 | 4
E4 | 1 | 1 | 0 | 
E5 | 0 | 1 | 1 | 
E6 | 1 | 0 | 1 | 
E7 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 54: Asignación de Valores a los estados
 | L2 | L1 | L0 | N(10)
 | Q2 | Q1 | Q0 | 
E0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1 | 1
E2 | 0 | 1 | 0 | 2
E3 | 1 | 0 | 0 | 4
E4 | 1 | 1 | 0 | 6
E5 | 0 | 1 | 1 | 3
E6 | 1 | 0 | 1 | 5
E7 | 1 | 1 | 1 | 7

## Slide 55: Entradas y Salidas
El sistema solo necesitaría
3 salidas
 | L2 | L1 | L0 | N(10)
 | Q2 | Q1 | Q0 | 
E0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1 | 1
E2 | 0 | 1 | 0 | 2
E3 | 1 | 0 | 0 | 4
E4 | 1 | 1 | 0 | 6
E5 | 0 | 1 | 1 | 3
E6 | 1 | 0 | 1 | 5
E7 | 1 | 1 | 1 | 7

## Slide 56: Archivo ABEL-HDL
MODULE alerta
"Entrada
Clk,S Pin 1,2;
"salidas Registradas
Q2..Q0 pin 19..17 istype 'reg';

## Slide 57
"sincronizacion de los flip flops
Sinc=[Q2..Q0];
Equations
Sinc.Clk=Clk;

## Slide 58: Archivo ABEL-HDL
"asignación de valores a los estados
Declarations
E0=[0,0,0];
E1=[0,0,1];
E2=[0,1,0];
E3=[1,0,0];
E4=[1,1,0];
E5=[0,1,1];
E6=[1,0,1];
E7=[1,1,1];
 | L2 | L1 | L0 | N(10)
 | Q2 | Q1 | Q0 | 
E0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1 | 1
E2 | 0 | 1 | 0 | 2
E3 | 1 | 0 | 0 | 4
E4 | 1 | 1 | 0 | 6
E5 | 0 | 1 | 1 | 3
E6 | 1 | 0 | 1 | 5
E7 | 1 | 1 | 1 | 7

## Slide 59: Archivo ABEL-HDL
State_diagram Sinc
State E0:
If !S then E1 else E4;
State E1:
goto E2;
State E2:
goto E3;
State E3:
If S then E7 else E1;
State E4:
goto E5;
State E5:
goto E6;
State E6:
If S then E4 else E7;
State E7:
goto E0;
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | E7
E4 | E5 | E5
E5 | E6 | E6
E6 | E7 | E4
E7 | E0 | E0

## Slide 60: Programación con Truth_table en modo secuencial :>
Truth_Table
([Entrada, Estado presente]:>[Estado próximo])

## Slide 61: Programación con Truth_table
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | E7
E4 | E5 | E5
E5 | E6 | E6
E6 | E7 | E4
E7 | E0 | E0
 | L2 | L1 | L0 | N(10)
 | Q2 | Q1 | Q0 | 
E0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1 | 1
E2 | 0 | 1 | 0 | 2
E3 | 1 | 0 | 0 | 4
E4 | 1 | 1 | 0 | 6
E5 | 0 | 1 | 1 | 3
E6 | 1 | 0 | 1 | 5
E7 | 1 | 1 | 1 | 7
Truth_table
([S,Q2,Q1,Q0]:>[Q2,Q1,Q0])
[ 0, 0,0,0] :> [0,0,1];
[ 0, 0,0,1] :> [0,1,0];
[ 0, 0,1,0] :> [1,0,0];
[ 0, 1,0,0] :> [0,0,1];
[ 0, 1,1,0] :> [0,1,1];
[ 0, 0,1,1] :> [1,0,1];
[ 0, 1,0,1] :> [1,1,1];
[ 0, 1,1,1] :> [0,0,0];
[ 1, 0,0,0] :> [1,1,0];
[ 1, 0,0,1] :> [0,1,0];
[ 1, 0,1,0] :> [1,0,0];
[ 1, 1,0,0] :> [1,1,1];
[ 1, 1,1,0] :> [0,1,1];
[ 1, 0,1,1] :> [1,0,1];
[ 1, 1,0,1] :> [1,1,0];
[ 1, 1,1,1] :> [0,0,0]
MODULE luces
"Entrada
Clk,S Pin 1,2;
"salidas Registradas
Q2..Q0 pin 19..17 istype 'reg';
"sincronizacion
Sinc=[Q2..Q0];
Equations
Sinc.Clk=Clk;
No es necesaria
La asignación

## Slide 62: Programación con Truth_table
 | S=0 | S=1
E0 | E1 | E4
E1 | E2 | E2
E2 | E3 | E3
E3 | E1 | E7
E4 | E5 | E5
E5 | E6 | E6
E6 | E7 | E4
E7 | E0 | E0
 | L2 | L1 | L0 | N(10)
 | Q2 | Q1 | Q0 | 
E0 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 | 0 | 0 | 1 | 1
E2 | 0 | 1 | 0 | 2
E3 | 1 | 0 | 0 | 4
E4 | 1 | 1 | 0 | 6
E5 | 0 | 1 | 1 | 3
E6 | 1 | 0 | 1 | 5
E7 | 1 | 1 | 1 | 7
Truth_table
([S,Sinc]:>[Sinc])
[0, 0]:>[1];
[0, 1]:>[2];
[0, 2]:>[4];
[0, 4]:>[1];
[0, 6]:>[3];
[0, 3]:>[5];
[0, 5]:>[7];
[0, 7]:>[0];
[1, 0]:>[6];
[1, 1]:>[2];
[1, 2]:>[4];
[1, 4]:>[7];
[1, 6]:>[3];
[1, 3]:>[5];
[1, 5]:>[6];
[1, 7]:>[0]
MODULE luces
"Entrada
Clk,S Pin 1,2;
"salidas Registradas
Q2..Q0 pin 19..17 istype 'reg';
"sincronizacion
Sinc=[Q2..Q0];
Equations
Sinc.Clk=Clk;
No es necesaria
La asignación

## Slide 63
1.- Paro que, al oprimirlo sin importar el valor de S el sistema deberá de permanecer en el mismo estado y al soltarlo continuar partiendo del estado actual hacia la secuencia correspondiente al valor de S.
2.- LT (prueba de lampara) que al oprimirlo se deberán de encender todas las lámparas sin importar el valor de S o P y al soltarlo regresar al estado en donde están todas las lampara apagadas.
3.- Rst (Restablecer) de modo que al oprimirlo sin importar la condición actual el sistema regrese al estado en donde están todas las lampara apagadas y al soltarlo continuar con la secuencia correspondiente al valor de S.
Al diseño secuencial síncrono anterior incluya 3 entradas:

## Slide 64: Tabla de Estado siguiente
EP | Estado Siguiente |  |  |  |  |  |  | 
Rst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
LT | 0 | 0 | 0 | 1 | X | Salidas Registradas |  | 
P | 0 | 0 | 1 | X | X |  |  | 
S | 0 | 1 | X | X | X | L2 | L1 | L0
E0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
E1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
E2 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
E3 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
E4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
E5 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
E6 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
E7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1

## Slide 65: Tabla de Estado siguiente
EP | Estado Siguiente |  |  |  |  |  |  | 
Rst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
LT | 0 | 0 | 0 | 1 | X | Salidas Registradas |  | 
P | 0 | 0 | 1 | X | X |  |  | 
S | 0 | 1 | X | X | X | L2 | L1 | L0
E0 |  |  |  |  | E0 | 0 | 0 | 0
E1 |  |  |  |  | E0 | 0 | 0 | 1
E2 |  |  |  |  | E0 | 0 | 1 | 0
E3 |  |  |  |  | E0 | 1 | 0 | 0
E4 |  |  |  |  | E0 | 1 | 1 | 0
E5 |  |  |  |  | E0 | 0 | 1 | 1
E6 |  |  |  |  | E0 | 1 | 0 | 1
E7 |  |  |  |  | E0 | 1 | 1 | 1

## Slide 66: Tabla de Estado siguiente
EP | Estado Siguiente |  |  |  |  |  |  | 
Rst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
LT | 0 | 0 | 0 | 1 | X | Salidas Registradas |  | 
P | 0 | 0 | 1 | X | X |  |  | 
S | 0 | 1 | X | X | X | L2 | L1 | L0
E0 |  |  |  | E7 | E0 | 0 | 0 | 0
E1 |  |  |  | E7 | E0 | 0 | 0 | 1
E2 |  |  |  | E7 | E0 | 0 | 1 | 0
E3 |  |  |  | E7 | E0 | 1 | 0 | 0
E4 |  |  |  | E7 | E0 | 1 | 1 | 0
E5 |  |  |  | E7 | E0 | 0 | 1 | 1
E6 |  |  |  | E7 | E0 | 1 | 0 | 1
E7 |  |  |  | E7 | E0 | 1 | 1 | 1

## Slide 67: Tabla de Estado siguiente
EP | Estado Siguiente |  |  |  |  |  |  | 
Rst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
LT | 0 | 0 | 0 | 1 | X | Salidas Registradas |  | 
P | 0 | 0 | 1 | X | X |  |  | 
S | 0 | 1 | X | X | X | L2 | L1 | L0
E0 |  |  | E0 | E7 | E0 | 0 | 0 | 0
E1 |  |  | E1 | E7 | E0 | 0 | 0 | 1
E2 |  |  | E2 | E7 | E0 | 0 | 1 | 0
E3 |  |  | E3 | E7 | E0 | 1 | 0 | 0
E4 |  |  | E4 | E7 | E0 | 1 | 1 | 0
E5 |  |  | E5 | E7 | E0 | 0 | 1 | 1
E6 |  |  | E6 | E7 | E0 | 1 | 0 | 1
E7 |  |  | E7 | E7 | E0 | 1 | 1 | 1

## Slide 68: Tabla de Estado siguiente
EP | Estado Siguiente |  |  |  |  |  |  | 
Rst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
LT | 0 | 0 | 0 | 1 | X | Salidas Registradas |  | 
P | 0 | 0 | 1 | X | X |  |  | 
S | 0 | 1 | X | X | X | L2 | L1 | L0
E0 | E1 | E4 | E0 | E7 | E0 | 0 | 0 | 0
E1 | E2 | E2 | E1 | E7 | E0 | 0 | 0 | 1
E2 | E3 | E3 | E2 | E7 | E0 | 0 | 1 | 0
E3 | E1 | E7 | E3 | E7 | E0 | 1 | 0 | 0
E4 | E5 | E5 | E4 | E7 | E0 | 1 | 1 | 0
E5 | E6 | E6 | E5 | E7 | E0 | 0 | 1 | 1
E6 | E7 | E4 | E6 | E7 | E0 | 1 | 0 | 1
E7 | E0 | E0 | E7 | E7 | E0 | 1 | 1 | 1

## Slide 69: Código ABEL-HDL
MODULE TRIPLR
"17 Nov 2020
Clk,S,P,LT,Rst pin 1..5;
" salidas Registradas
L2..L0 pin 14..16 istype ‘dc,reg';
L=[L2..L0];
equations
L.clk=Clk;

## Slide 70: Código ABEL-HDL
Declarations
E0=[0,0,0];
E1=[0,0,1];
E2=[0,1,0];
E3=[1,0,0];
E4=[1,1,0];
E5=[0,1,1];
E6=[1,0,1];
E7=[1,1,1];

## Slide 71: Tabla de Estado siguiente
EP | Estado Siguiente |  |  |  |  |  |  | 
Rst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
LT | X | 1 | 0 | 0 | 0 | Salidas Registradas |  | 
P | X | X | 1 | 0 | 0 |  |  | 
S | X | X | X | 1 | 0 | L2 | L1 | L0
E0 | E0 | E7 | E0 | E4 | E1 | 0 | 0 | 0
E1 | E0 | E7 | E1 | E2 | E2 | 0 | 0 | 1
E2 | E0 | E7 | E2 | E3 | E3 | 0 | 1 | 0
E3 | E0 | E7 | E3 | E7 | E1 | 1 | 0 | 0
E4 | E0 | E7 | E4 | E5 | E5 | 1 | 1 | 0
E5 | E0 | E7 | E5 | E6 | E6 | 0 | 1 | 1
E6 | E0 | E7 | E6 | E4 | E7 | 1 | 0 | 1
E7 | E0 | E7 | E7 | E0 | E0 | 1 | 1 | 1

## Slide 72: Código ABEL-HDL
State_diagram L
State E0:
IF !Rst&!LT&!P&!S then E1;
IF !Rst&!LT&!P&S then E4;
IF !Rst&!LT&P then E0;
IF !Rst&LT then E7;
IF Rst then E0;
EP | Estado Siguiente |  |  |  | 
Rst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | X | 1 | 0 | 0 | 0
P | X | X | 1 | 0 | 0
S | X | X | X | 1 | 0
E0 | E0 | E7 | E0 | E4 | E1
State E0:
IF Rst then E0 else if LT then E7 ese if P then E0 else if S then E4 else E1;
E0=[0,0,0];

## Slide 73: Código ABEL-HDL
State E1:
IF !Rst&!LT&!P&!S then E2;
IF !Rst&!LT&!P&S then E2;
IF !Rst&!LT&P then E1;
IF !Rst&LT then E7;
IF Rst then E0;
State E1:
IF Rst then E0 else if LT then E7 ese if P then E1 else E2;
EP | Estado Siguiente |  |  |  | 
Rst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | X | 1 | 0 | 0 | 0
P | X | X | 1 | 0 | 0
S | X | X | X | 1 | 0
E1 | E0 | E7 | E1 | E2 | E2
E1=[0,0,1];

## Slide 74: Código ABEL-HDL
State E2:
IF !Rst&!LT&!P&!S then E3;
IF !Rst&!LT&!P&S then E3;
IF !Rst&!LT&P then E2;
IF !Rst&LT then E7;
IF Rst then E0;
EP | Estado Siguiente |  |  |  | 
Rst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | X | 1 | 0 | 0 | 0
P | X | X | 1 | 0 | 0
S | X | X | X | 1 | 0
E2 | E0 | E7 | E2 | E3 | E3
State E2:
IF Rst then E0 else if LT then E7 ese if P then E2 else E3;
E2=[0,1,0];

## Slide 75: Código ABEL-HDL
State E3:
IF !Rst&!LT&!P&!S then E1;
IF !Rst&!LT&!P&S then E7;
IF !Rst&!LT&P then E3;
IF !Rst&LT then E7;
IF Rst then E0;
EP | Estado Siguiente |  |  |  | 
Rst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | X | 1 | 0 | 0 | 0
P | X | X | 1 | 0 | 0
S | X | X | X | 1 | 0
E3 | E0 | E7 | E3 | E7 | E1
State E3:
IF Rst then E0 else if LT then E7 ese if P then E3 else if S then E7 else E1;
E3=[1,0,0];

## Slide 76: Código ABEL-HDL
State E4:
IF !Rst&!LT&!P&!S then E5;
IF !Rst&!LT&!P&S then E5;
IF !Rst&!LT&P then E4;
IF !Rst&LT then E7;
IF Rst then E0;
EP | Estado Siguiente |  |  |  | 
Rst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | X | 1 | 0 | 0 | 0
P | X | X | 1 | 0 | 0
S | X | X | X | 1 | 0
E4 | E0 | E7 | E4 | E5 | E5
State E4:
IF Rst then E0 else if LT then E7 ese if P then E4 else E5;
E4=[1,1,0];

## Slide 77: Código ABEL-HDL
State E5:
IF !Rst&!LT&!P&!S then E6;
IF !Rst&!LT&!P&S then E6;
IF !Rst&!LT&P then E5;
IF !Rst&LT then E7;
IF Rst then E0;
EP | Estado Siguiente |  |  |  | 
Rst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | X | 1 | 0 | 0 | 0
P | X | X | 1 | 0 | 0
S | X | X | X | 1 | 0
E5 | E0 | E7 | E5 | E6 | E6
State E5:
IF Rst then E0 else if LT then E7 ese if P then E5 else E6;
E5=[0,1,1];

## Slide 78: Código ABEL-HDL
State E6:
IF !Rst&!LT&!P&!S then E7;
IF !Rst&!LT&!P&S then E4;
IF !Rst&!LT&P then E6;
IF !Rst&LT then E7;
IF Rst then E0;
EP | Estado Siguiente |  |  |  | 
Rst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | X | 1 | 0 | 0 | 0
P | X | X | 1 | 0 | 0
S | X | X | X | 1 | 0
E0 | E0 | E7 | E6 | E4 | E7
State E6:
IF Rst then E0 else if LT then E7 ese if P then E6 else if S then E4 else E7;
E6=[1,0,1];

## Slide 79: Código ABEL-HDL
State E7:
IF !Rst&!LT&!P&!S then E0;
IF !Rst&!LT&!P&S then E0;
IF !Rst&!LT&P then E7;
IF !Rst&LT then E7;
IF Rst then E0;
EP | Estado Siguiente |  |  |  | 
Rst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | X | 1 | 0 | 0 | 0
P | X | X | 1 | 0 | 0
S | X | X | X | 1 | 0
E7 | E0 | E7 | E7 | E0 | E0
State E7:
IF Rst then E0 else if LT then E7 ese if P then E7 else E0;
E7=[1,1,1];

## Slide 80: Truth_Table
MODULE TRIPLRTT
"17 Nov 2020
Clk,S,P,LT,Rst pin 1..5;
" salidas Registradas
L2..L0 pin 14..16 istype 'dc,reg';
X=.x.;
L=[L2..L0];
equations
L.clk=Clk;
Truth_Table
([Rst,LT,P,S,L]:>L)
[1,X,X,X,X]:>0;
[0,1,X,X,X]:>7;
Rst, LT

## Slide 81: Truth_Table
[0,0,0,0,0]:>1;
[0,0,0,0,1]:>2;
[0,0,0,0,2]:>4;
[0,0,0,0,3]:>5;
[0,0,0,0,4]:>1;
[0,0,0,0,5]:>7;
[0,0,0,0,6]:>3;
[0,0,0,0,7]:>0;
[0,0,1,X,0]:>0;
[0,0,1,X,1]:>1;
[0,0,1,X,2]:>2;
[0,0,1,X,3]:>3;
[0,0,1,X,4]:>4;
[0,0,1,X,5]:>5;
[0,0,1,X,6]:>6;
[0,0,1,X,7]:>7;
[0,0,0,1,0]:>6;
[0,0,0,1,1]:>2;
[0,0,0,1,2]:>4;
[0,0,0,1,3]:>5;
[0,0,0,1,4]:>7;
[0,0,0,1,5]:>6;
[0,0,0,1,6]:>3;
[0,0,0,1,7]:>0;
P=1
S=0
S=1

## Slide 83: Auto Increíble