## Slide 1
Sistema Digital Binario
Coatepec, Veracruz

## Slide 2: Diferentes representaciones de un sistema digital binario
Descripción Verbal | Descripción con palabras del comportamiento de un sistema, Utilizando alternativas (o) y/o Condiciones (y)
La salida toma el valor de uno
Solo cuando todas
sus entradas son cero
NOR
F(AB)=A+B
m | A | B | E
0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0

## Slide 3: Diferentes representaciones de un sistema digital binario
Ecuación | Representación matemática de una función booleana.
F(AB)=A B’ + A B

## Slide 4: Diferentes representaciones de un sistema digital binario
Diagrama Esquemático | Representación gráfica de una expresión Booleana a través de la interconexión de símbolos que corresponden a los operadores lógicos.
F(AB)=A B + C D

## Slide 5: Diferentes representaciones de un sistema digital binario
Tabla de verdad | Representación tabular de los valores de salida del sistema, para cada una de las posibles combinaciones de entrada.
m | R | A | V | E
0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 6: Diferentes representaciones de un sistema digital binario
Circuito eléctrico equivalente | Representación por medio de interruptores.

## Slide 7: Diferentes representaciones de un sistema digital binario
Diagrama de Tiempos | Representación de los niveles en forma gráfica de los valores de entrada y salida del sistema.
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 8: Diferentes representaciones de un sistema digital binario
Diagrama Escalera | Representación por medio de lenguaje de contactos
F1 = A B

## Slide 9: Diferentes representaciones de un sistema digital binario
Descripción Verbal | Descripción con palabras del comportamiento de un sistema, Utilizando alternativas (o) y/o Condiciones (y)
Diagrama Esquemático | Representación gráfica de una expresión Booleana a través de la interconexión de símbolos que corresponden a los operadores lógicos.
Ecuación | Representación matemática de una función booleana.
Tabla de verdad | Representación tabular de los valores de salida del sistema, para cada una de las posibles combinaciones de entrada.
Circuito eléctrico equivalente | Representación por medio de interruptores.
Diagrama de Tiempos | Representación de los niveles en forma gráfica de los valores de entrada y salida del sistema.
Diagrama Escalera | Representación por medio de lenguaje de contactos

## Slide 10
Tabla de Verdad
Circuito
Ecuación
FE(R,A,V)=R A V + R A V +R A V+R A V +R A V
m | R | A | V | E
0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11
F1(A,B)= A B
Sistema Digital Binario
m | A B | AB
0 | 0 0 | 
1 | 0 1 | 
2 | 1 0 | 
3 | 1 1 | 
1

## Slide 12
F1(A,B)= A B
Sistema Digital Binario
m | A B | S
0 | 0 0 | 0
1 | 0 1 | 0
2 | 1 0 | 1
3 | 1 1 | 0
La salida es igual a uno solo cuando A=1 y B=0

## Slide 13
Diagrama escalera
F1(A,B)= A B
Sistema Digital Binario
m | A B | F1
0 | 0 0 | 0
1 | 0 1 | 0
2 | 1 0 | 1
3 | 1 1 | 0
La salida es igual a uno solo cuando A=1 y B=0
F1(A,B)= A&!B
Notes: 13

## Slide 14
F2(A,B)= A + B
m | A B | A+B
0 | 0 0 | 
1 | 0 1 | 
2 | 1 0 | 
3 | 1 1 | 
0
Sistema Digital Binario

## Slide 15
F2(A,B)= A + B
m | A B | A+B
0 | 0 0 | 1
1 | 0 1 | 0
2 | 1 0 | 1
3 | 1 1 | 1
Sistema Digital Binario
La salida es igual a cero solo cuando A=0 y B=1

## Slide 16
F2(A,B)= A + B
Sistema Digital Binario
La salida es igual a cero solo cuando A=0 y B=1
Diagrama escalera
F2(A,B)= A # !B
m | A B | F2
0 | 0 0 | 1
1 | 0 1 | 0
2 | 1 0 | 1
3 | 1 1 | 1
Notes: 16

## Slide 17
F3(A,B,C)= A B +C
Sistema Digital Binario

## Slide 18
F4(A,B,C)= A (B +C)
Sistema Digital Binario

## Slide 19
F3(A,B,C)= A B +C
F4(A,B,C)= A (B +C)
¿Serán Equivalentes?
Sistema Digital Binario
¿Qué recurso podemos usar para comparar las dos funciones?

## Slide 20
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  | 
2 | 0 | 1 | 0 |  | 
3 | 0 | 1 | 1 |  | 
4 | 1 | 0 | 0 |  | 
5 | 1 | 0 | 1 |  | 
6 | 1 | 1 | 0 |  | 
7 | 1 | 1 | 1 |  | 
F3
F4
Sistema Digital Binario
Tabla de verdad

## Slide 21
F3
F4
Sistema Digital Binario
Para pasar del circuito a la Tabla de Verdad se recomienda usar un método de análisis inverso
Que consiste en proponer un valor conveniente a la salida y determinar que combinaciones de entrada cumplen con el valor propuesto
Hecho en FIME

## Slide 22
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  | 
2 | 0 | 1 | 0 |  | 
3 | 0 | 1 | 1 |  | 
4 | 1 | 0 | 0 |  | 
5 | 1 | 0 | 1 |  | 
6 | 1 | 1 | 0 |  | 
7 | 1 | 1 | 1 |  | 
F3
1
1
Sistema Digital Binario

## Slide 23
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  | 
2 | 0 | 1 | 0 |  | 
3 | 0 | 1 | 1 |  | 
4 | 1 | 0 | 0 |  | 
5 | 1 | 0 | 1 |  | 
6 | 1 | 1 | 0 |  | 
7 | 1 | 1 | 1 |  | 
F3
1
1
1
1
1
Sistema Digital Binario

## Slide 24
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 |  | 
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 |  | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 |  | 
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F3
1
1
Sistema Digital Binario

## Slide 25
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 |  | 
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 |  | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 |  | 
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F3
1
1
1
Sistema Digital Binario

## Slide 26
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 |  | 
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 |  | 
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F3
1
1
0
0
0
Sistema Digital Binario

## Slide 27
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 |  | 
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 |  | 
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F4
0
0
0
0
Sistema Digital Binario

## Slide 28
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 |  | 
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 |  | 
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F4
0
0
0
0
0
0
0
0
Sistema Digital Binario

## Slide 29
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 |  | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 |  | 
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F4
0
0
0
0
Sistema Digital Binario

## Slide 30
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 |  | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 |  | 
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F4
0
0
0
0
0
Sistema Digital Binario

## Slide 31
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 |  | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F4
0
0
0
0
1
1
1
Sistema Digital Binario

## Slide 32
m | A | B | C | F3 | F4
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 |  | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 |  | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
F4
0
0
0
0
F3 ≠ F4
Sistema Digital Binario

## Slide 33
F5
Pasaremos ahora del circuito a la ecuación
F5
Circuito

## Slide 34
F5
A´ B
Pasaremos ahora del circuito a la ecuación
F5
Circuito

## Slide 35
A´ B
A B´
F5
Pasaremos ahora del circuito a la ecuación
F5
Circuito

## Slide 36
A´ B
A B´
F5(A,B)= A´ B + A B´
F5
Pasaremos ahora del circuito a la ecuación
Circuito
Ecuación

## Slide 37
A´ B
A B´
A´ B + A B´
m | A | B | F5
0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
2 | 1 | 0 | 
3 | 1 | 1 | 
F5
F5
Tabla de Verdad

## Slide 38
A´ B
A B´
A´ B + A B´
m | A | B | F5
0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 
3 | 1 | 1 | 
F5
F5
Tabla de Verdad

## Slide 39
A´ B
A B´
A´ B + A B´
m | A | B | F5
0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 1 | 
F5
F5
Tabla de Verdad

## Slide 40
m | A | B | F5
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 1 | 0
F5
A´ B
A B´
A´ B + A B´
F5
Tabla de Verdad

## Slide 41
m | A | B | F5
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
2 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 1 | 0
F5(A,B)= A´ B + A B´= A  B
F5
A´ B
A B´
A´ B + A B´
F5

## Slide 42
F5(A,B)= A´ B + A B´ = A  B
F5
=
F5

## Slide 43
m | A | B | F6
0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
2 | 1 | 0 | 
3 | 1 | 1 | 
F6 (A,B)= A´ B´ + A B
F6
F6
Tabla de Verdad
Circuito
Ecuación

## Slide 44
m | A | B | F6
0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1
F6 (A,B)= A´ B´ + A B
F6
F6
Circuito
Ecuación

## Slide 45
m | A | B | F6
0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1
F6 (A,B)= A´ B´ + A B = A  B
F6
F6

## Slide 46
F6 (A,B)= A´ B´ + A B = A  B
F6
=
F6
Circuito
Ecuación

## Slide 47
Obtenga:
1.- la ecuación
2.- la Tabla de verdad
F7
F7

## Slide 48
Obtenga:
1.- la ecuación
2.- la Tabla de verdad
F7 (A, B, C) = A B´ C
F7
+ A´B C
+ A B C´
A B´ C
A´B C
A B C´
F7

## Slide 49
F7
Obtenga:
1.- la ecuación
2.- la Tabla de verdad
F7 (A, B, C) = A B´ C + A´B C + A B C´
m | A | B | C | F7
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
F7

## Slide 50
F7
Obtenga:
1.- la ecuación
2.- la Tabla de verdad
F7 (A, B, C) = A B´ C + A´B C + A B C´
m | A | B | C | F7
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
1
1

## Slide 51
F7
Obtenga:
1.- la ecuación
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | F7
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
1
1
1
F7 (A, B, C) = A B´ C + A´B C + A B C´

## Slide 52
F7
Obtenga:
1.- la ecuación
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | F7
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
1
1
F7 (A, B, C) = A B´ C + A´B C + A B C´

## Slide 53
F7
Obtenga:
1.- la ecuación
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | F7
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
1
1
1
F7 (A, B, C) = A B´ C + A´B C + A B C´

## Slide 54
F7
Obtenga:
1.- la ecuación
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | F7
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
1
1
F7 (A, B, C) = A B´ C + A´B C + A B C´

## Slide 55
F7
Obtenga:
1.- la ecuación
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | F7
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
1
1
F7 (A, B, C) = A B´ C + A´B C + A B C´

## Slide 56
F7
Obtenga:
1.- la ecuación
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | F7
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0
F7 (A, B, C) = A B´ C + A´B C + A B C´

## Slide 57
Tabla de Verdad
Circuito
Ecuación
FE(R,A,V)=R A V + R A V +R A V+R A V +R A V
m | R | A | V | E
0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 58
Obtenga:
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F(A,B,C,D)=AB+A’C+B´D+CD

## Slide 59
F12
Obtenga:
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
F(A,B,C,D)=AB+A’C+B´D+CD
1
1

## Slide 60
Obtenga:
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
F(A,B,C,D)=AB+A’C+B´D+CD
1
1

## Slide 61
Obtenga:
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
F(A,B,C,D)=AB+A’C+B´D+CD
1
1

## Slide 62
Obtenga:
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
F(A,B,C,D)=AB+A’C+B´D+CD
1
1

## Slide 63
Obtenga:
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
F(A,B,C,D)=AB+A’C+B´D+CD

## Slide 64
F8
Obtenga:
1.- La ecuación
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | F8
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 65
Obtenga:
1.- La ecuación
F8 (A, B, C) = (A+C’)(A’+B+C)(A’+B)
(A+C’)
(A’+B+C)
(A’+B)

## Slide 66
Obtenga:
1.- Tabla de Verdad
F8 (A, B, C) = (A+C’)(A’+B+C)(A’+B)
m | A | B | C | F8
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 67
Obtenga:
1.- Tabla de Verdad
m | A | B | C | F8
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
0
0
1
F8 (A, B, C) = (A+C’)(A’+B+C)(A’+B)

## Slide 68
Obtenga:
1.- Tabla de Verdad
m | A | B | C | F8
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
0
0
1
F8 (A, B, C) = (A+C’)(A’+B+C)(A’+B)

## Slide 69
Obtenga:
1.- Tabla de Verdad
m | A | B | C | F8
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
F8 (A, B, C) = (A+C’)(A’+B+C)(A’+B)

## Slide 70
Obtenga:
1.- Tabla de Verdad
m | A | B | C | F8
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
F8 (A, B, C) = (A+C’)(A’+B+C)(A’+B)

## Slide 71
Obtenga:
1.- Tabla de Verdad
m | A | B | C | F8
0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 1 | 1 | 1 | 
F8 (A, B, C) = (A+C’)(A’+B+C)(A’+B)

## Slide 72
Obtenga:
1.- Tabla de Verdad
m | A | B | C | F8
0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1
F8 (A, B, C) = (A+C’)(A’+B+C)(A’+B)

## Slide 73
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
F10(A,B,C,D) =( A´ + B) ( C´ + D´)

## Slide 74
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
F10(A,B,C,D) =( A´ + B) ( C´ + D´)

## Slide 75
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 76
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1
0

## Slide 77
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1
0
0

## Slide 78
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1
0
0
0
1

## Slide 79
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1
0
0
0
1

## Slide 80
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1
0
0
0
1

## Slide 81
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
1
0
0
1
1

## Slide 82
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1
0
0
1
1

## Slide 83
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F10
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
F10(A,B,C,D)=[( A´ + B) ( C´ + D´) ]’

## Slide 84
Obtenga:
1.- La Ecuación
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F11
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 85
Obtenga:
1.- La Ecuación
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F11
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
A´ C
B´ C´

## Slide 86
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F11
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
A´ C
B´ C´
F(A,B,C,D)= A´ C + B´ C´

## Slide 87
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F11
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F(A,B,C,D)= A´ C + B´ C´

## Slide 88
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F11
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F(A,B,C,D)= A´ C + B´ C´

## Slide 89
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F11
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F(A,B,C,D)= A´ C + B´ C´

## Slide 90
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F11
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F(A,B,C,D)= A´ C + B´ C´

## Slide 91
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F11
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F(A,B,C,D)= A´ C + B´ C´

## Slide 92
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F11
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
F(A,B,C,D)= A´ C + B´ C´

## Slide 93
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | D | F11
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
F(A,B,C,D)= A´ C + B´ C´

## Slide 94
Obtenga:
1.- El Circuito
2.- la Tabla de verdad
m | A | B | C | F11
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1
F(A,B,C,D)= A´ C + B´ C´

## Slide 95
Descripción de un sistema digital
  Circuito, Ecuación y Tabla de verdad
Jerarquía de las operaciones
Equivalencias del Exor y Exnor
Obtener la tabla de verdad a partir del circuito
  Si termina en Or suponer un uno a la salida
  Si termina en And suponer un cero a la salida
Circuito a partir de la ecuación
Ecuación a partir del circuito

## Slide 96: Sistema Digital Binario
https://www.youtube.com/watch?v=GdWRZJd0oiw&t=52s&ab_channel=JuanAngelGarzaGarza

## Slide 97
Tabla de Verdad
Circuito
Ecuación
FE(R,A,V)=R A V + R A V +R A V+R A V +R A V
m | R | A | V | E
0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 98
Actividad Fundamental 1

## Slide 99: Periodo de Bajas Parciales
"Si por alguna razón no puedes cumplir con las actividades y proyectos de este semestre, te animamos a reflexionar sobre la posibilidad de dar de baja algunas de tus unidades de aprendizaje y cursarlas en un momento más propicio.
Entendemos que la vida está llena de imprevistos y que las circunstancias a veces no son ideales.
No obstante, queremos recordarte que aún tienes tiempo para tomar decisiones que beneficien tu bienestar y rendimiento académico.
El periodo para realizar bajas parciales estará abierto del
del 4 al 7 de febrero.
Aprovecha esta oportunidad para ajustar tu carga académica según tus necesidades y circunstancias actuales

## Slide 100
La noche estrellada
Vincent van Gogh